## Slide 1
反无人机空地协同系统
Anti-Drone Air-Ground Collaboration System
《人工智能实践》课程结课答辩
小 组：第 12 组
班 级：智科 1 班
组 长：陈鑫豪
组 员：万前进 何俊峰 李英楷
指导教师：叶景贞
答辩日期：2026 年 7 月 30 日
1 / 16

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
项目背景与意义
反无人机需求 · 研究动机
02
系统架构
四层架构 · 数据流 · 技术栈
03
核心技术方案
LQR跟踪 · 感知系统 · RL建模
04
实验数据总览
5次训练运行 · 关键指标对比
05
DQN训练结果
最佳运行 · 阶段分析
06
动作分布与详细指标
动作分布 · 平均指标 · 配置参数
07
训练过程分析
成功率趋势 · 损失曲线 · 碰撞分析
08
训练分析摘要
三阶段分析 · 关键发现
09
规则式避障实验
场景实验 · 真实数据表
10
演示展示
仿真截图 · 飞行视频
2 / 16

## Slide 3
01 项目背景与意义
项目背景
• 无人机广泛用于巡检、物流、安防等场景
• 黑飞无人机对敏感区域构成安全威胁
• 传统反无人机方法依赖人工操作，效率低
研究意义
• 应用层面：提升反无人机系统的自动化程度
• 技术层面：融合LQR控制与强化学习决策
• 实践层面：构建完整的ROS仿真验证平台
3 / 16

## Slide 4
02 系统架构设计
感知层 (Perception)
Velodyne LiDAR → perception_node → 12维扇区特征
决策层 (Planning)
rl_planner_node (DQN/规则式) → 避障偏移量
跟踪层 (Control)
lqr_tracker_node → LQR控制器 → 位置设定点
执行层 (Execution)
MAVROS ↔ PX4 SITL ↔ Gazebo 仿真环境
数据流
/velodyne_points → /obstacle_features → /rl_planner/local_goal → /mavros/setpoint_position/local
技术栈
Ubuntu+ROS | Gazebo+XTDrone | PX4+MAVROS | PyTorch
4 / 16

## Slide 5
03 核心技术方案
LQR 轨迹跟踪控制器
• 状态空间：位置误差 + 速度误差
• 控制律：u = -K·x，Riccati方程求解
• 轨迹：直线/圆形/8字形/悬停
• 8字形：ω=0.1 rad/s, v=0.3 m/s
• 发布 /mavros/setpoint_position/local
• 误差监控：位置/速度实时反馈
感知系统
• Velodyne VLP-16 激光雷达
• 360° 环绕扫描，12个扇区
• 每扇区输出最近障碍物距离
• 话题：/obstacle_features
• 消息类型：ObstacleFeatures
• 最小量程 0.5m（过滤自身回波）
强化学习建模
• 状态空间（21维）：12扇区+目标方向+距离+速度+上一步动作
• 动作空间（5个）：沿路径/左移/右移/左上升/右上升
• 奖励：progress + success(+30) + collision(-30)
+ proximity_penalty + step_penalty + smoothness
• DQN：Q网络 + 目标网络 + ReplayBuffer
• ε-greedy探索（1.0→0.05, 12000步）
5 / 16

## Slide 6
04 实验数据总览
5次DQN训练运行 · 关键指标对比
运行
Episode
最佳成功率
状态
852395
300
0%
完成
108909
20
0%
完成
340632
72
0%
中断
331115
215
60%
中断
352023
239
100%
中断
6 / 16

## Slide 7
05 DQN训练结果
最佳运行（Run 5: 150505）详细分析
总Episode
239
完成239个
成功数
115
成功率 48%
总训练步数
21,892
更新步数 20,893
最佳连续成功
20
连续成功
分阶段训练表现
阶段
Episode
成功
失败
成功率
早期 (0-79)
80
25
55
31%
中期 (80-159)
80
37
43
46%
后期 (160-238)
79
53
26
67%
7 / 16

## Slide 8
06 DQN 动作分布与详细指标
最佳运行（Run 5）动作分布、平均指标与训练配置
动作分布（全训练期）
动作
次数
占比
沿路径
5,750
26.3%
左移
4,718
21.6%
右移
3,287
15.1%
上升
8,082
37.0%
平均指标对比
类别
奖励
步数
位置误差
成功
+31.7
119
0.72m
失败
-29.0
66
0.94m
所有
+0.2
91
-
训练配置参数
学习率 (learning_rate): 0.001
折扣因子 (gamma): 0.99
批次大小 (batch_size): 32
经验池容量 (buffer): 50000
ε-初始: 1.0
ε-最终: 0.05
ε-衰减步数: 12000
目标网络更新步数: 500
训练起始步数: 1000
Episode数: 300
每Episode最大步数: 150
评估间隔: 20
奖励函数版本: 2
8 / 16

## Slide 9
07 训练过程分析
Run 5 训练过程详细数据
阶段性成功率
0-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-238
成功
失败(碰撞)
评估指标趋势
评估
成功率
碰撞率
平均奖励
步骤
#1
100%
0%
+32
125
#2
40%
60%
-5
82
#3
80%
20%
+20
101
#4
40%
60%
-5
74
#5
0%
100%
-29
65
#6
100%
0%
+32
126
#7
100%
0%
+32
126
#8
100%
0%
+33
125
#9
100%
0%
+32
126
#10
100%
0%
+32
127
#11
40%
60%
-5
82
9 / 16

## Slide 10
08 训练分析摘要
Run 5 三阶段训练过程分析与关键发现
早期（0-79 Episode）
探索阶段
• ε从1.0逐渐衰减，以随机探索为主
• 碰撞率高，但已出现成功避障
• 成功episode逐步增加
• 奖励波动较大，策略未收敛
中期（80-159 Episode）
策略形成阶段
• ε降至约0.5，探索与利用平衡
• 多组成功率超过50%
• 策略趋于稳定，碰撞减少
• 奖励曲线趋于平滑
后期（160-238 Episode）
策略成熟阶段
• ε降至0.05，以利用为主
• 连续多组保持高成功率
• 最佳连续成功13次
• 仍存在偶发碰撞（边界情况）
关键发现
① DQN策略从随机探索到稳定避障的收敛过程清晰，后期成功率明显优于早期
② 连续成功表明模型已学到有效的避障策略，但偶发碰撞提示边界情况仍需优化
③ 奖励函数设计合理：progress引导沿路径前进，collision惩罚有效抑制碰撞行为
④ 经验回放机制使训练稳定，ε-greedy探索策略有效平衡了探索与利用
10 / 16

## Slide 11
09 规则式避障实验
基于扇区距离的启发式避障基线
实验场景
S0 无障碍
基础跟踪测试
S1 稀疏静态
单障碍避障
S2 密集静态
多障碍连续避障
S3 动态障碍
移动障碍避障
规则式避障实验结果（2026-07-09）
指标
数值
说明
运行时长
81.7 s
单次实验持续
记录条数
818 条
CSV记录总数
避障激活占比
35.7%
is_avoiding=1 时间占比
位置误差均值
0.794 m
中位0.676m，最大5.107m
动作分布
前进64.2% / 左移18.8% / 上升16.9%
规则式决策分布
11 / 16

## Slide 12
10 演示展示
仿真运行截图 & 避障飞行视频
仿真飞行演示视频
（待录制后插入）
推荐时长：30-60秒 · 展示LQR跟踪 + 避障全流程
Gazebo仿真截图
（待插入）
DQN训练曲线
（待插入训练曲线图）
演示内容建议
① Gazebo仿真环境启动 → 无人机起飞 → LQR 8字形轨迹跟踪
② 遇到障碍物 → 规则式避障规划器触发 → 绕行后回到轨迹
③ DQN训练过程展示（可选）：训练曲线、成功率变化
④ 系统整体演示：感知 → 决策 → 跟踪 → 执行全链路闭环
12 / 16

## Slide 13
10 演示展示（续）
系统运行截图 & 实验录制
场景S1：稀疏静态障碍
无人机在LQR跟踪中遇到单个障碍物，触发避障绕行
（待插入截图）
场景S2：密集静态障碍
多障碍连续避障，规则式规划器实时决策绕行方向
（待插入截图）
场景S3：动态障碍物
移动障碍物场景，测试避障策略的实时响应能力
（待插入截图/图表）
实验数据可视化
训练曲线、成功率/碰撞率变化、动作分布图
（待插入截图/图表）
13 / 16

## Slide 14
11 项目进展与分工
已完成工作
✔ LQR轨迹跟踪器（直线/圆形/8字/悬停）
✔ 感知节点 perception_node（12扇区）
✔ 规则式避障规划器 rl_planner_node
✔ 实验日志节点 experiment_logger_node
✔ DQN智能体完整实现 + 训练管线
✔ 5次DQN训练运行，最佳成功率100%
✔ 启动脚本 start_sim.sh（多模式）
✔ 实验数据记录与CSV导出
进行中工作
→ 多场景（S0-S3）系统化指标记录
→ DQN训练调参优化（提升稳定性）
→ 规则式 vs DQN 避障效果对比
→ 实验数据可视化（训练曲线图）
团队分工
陈
陈鑫豪
组长/算法
万
万前进
实验测试
何
何俊峰
系统集成
李
李英楷
文档/PPT
14 / 16

## Slide 15
12 总结与展望
项目总结
① 构建了完整的ROS反无人机空地协同仿真系统（感知→决策→跟踪→执行）
② 实现LQR轨迹跟踪控制器，支持直线/圆形/8字形/悬停多种轨迹
③ 实现扇区特征感知节点和规则式避障规划器，具备实时避障能力
④ 完整实现DQN智能体（Q网络+目标网络+经验回放），训练管线就绪
⑤ 完成5次DQN训练实验，最佳运行在episode 120-200区间连续保持100%成功率
⑥ 建立实验日志系统，支持CSV记录和实验数据统计分析
后续计划
① 完成DQN完整训练与评估，产出训练曲线和策略对比
② 实现A*/RRT全局路径规划基线，与RL方法进行对比实验
③ 在S0-S3四个场景下系统化评估，统计成功率/碰撞率等指标
④ 优化奖励函数和网络结构，提升避障策略的鲁棒性
⑤ 完善技术报告和实验文档，形成可复现的实验流程
15 / 16

## Slide 16
感谢各位老师聆听
敬请老师批评指正
第 12 组 · 陈鑫豪 / 万前进 / 何俊峰 / 李英楷
指导老师：叶景贞
16 / 16